## Slide 1
Sistema di Localizzazione GNSS + LoRa
Antonaccio Daniele
Bruno Antonio
Giangrande Antonio
Maio Lorenzo
Ranauro Giuliano

## Slide 2
OBIETTIVO

## Slide 3
Realizzare un sistema che consente di:
  Richiedere posizione GPS da un modulo GNSS
  Trasmetterla via LoRa
  Visualizzarla su un secondo microcontrollore

## Slide 4
Componenti Utilizzati

## Slide 5
Scheda di sviluppo STM32 con radio LoRa integrata.
  Una scheda agisce da Master: gestisce il pulsante, comunica con Arduino e trasmette via LoRa.
  L’altra da Slave: riceve i dati GPS via LoRa e li visualizza.
B-L072Z-LRWAN1 (STM32)

## Slide 6
Funziona da “interprete” tra il modulo GNSS e la scheda STM32 Master.
  Riceve comandi via UART dallo STM32.
  Interroga il modulo GNSS via I2C.
  Invia le coordinate lette al Master via UART.
Arduino UNO

## Slide 7
Modulo di posizionamento GNSS basato sul chip Teseo-LIV3F.
  Fornisce coordinate GPS (latitudine e longitudine).
  Comunica tramite protocollo I2C.
  Supporta formati standard come NMEA.
  È collegato direttamente ad Arduino.
Modulo X-NUCLEO-GNSS1A1

## Slide 8
Protocollo seriale per comunicazione dati.
  Usato tra Master e Arduino UNO.
  Trasporta messaggi testuali contenenti coordinate GPS.
  È configurato a 115200 baud, 8-N-1 (8 bit dati, nessuna parità, 1 stop bit).
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

## Slide 9
Bus di comunicazione a due fili (SDA, SCL).
  Usato per collegare il modulo GNSS all’Arduino.
  Arduino funge da Master I2C, il modulo GNSS da Slave.
  Viene utilizzato per leggere i dati NMEA dal modulo GNSS.
I2C (Inter-Integrated Circuit)

## Slide 10
Tecnologia radio a bassa potenza e lunga distanza.
  Utilizzata per trasmettere le coordinate GPS dal Master al dispositivo Slave.
  Modalità usata: Point-to-Point (P2P).
  Offre bassa velocità ma ottima copertura, ideale per dati piccoli come coordinate.
LoRa (Long Range)

## Slide 11
FUNZIONAMENTO

## Slide 12
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Master
Slave
Invio comando via UART
Riceve comando
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Invia coordinate via UART
Riceve coordinate GPS
Trasmette via LoRa
Riceve coordinate via LoRa
Stampa su monitor seriale

## Slide 13
Arduino UNO
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Notes: in questa diapositiva mostro sia pulsante premuto che arduino perchè l'arduino prende la posizione gps continuamente, quindi è sempre attivo

## Slide 14
Pulsante User Premuto
Arduino UNO
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Notes: in questa diapositiva mostro sia pulsante premuto che arduino perchè l'arduino prende la posizione gps continuamente, quindi è sempre attivo

## Slide 15
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Invio comando via UART
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C

## Slide 16
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Invio comando via UART
Riceve comando
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C

## Slide 17
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Invio comando via UART
Riceve comando
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Invia coordinate via UART

## Slide 18
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Master
Invio comando via UART
Riceve comando
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Invia coordinate via UART
Riceve coordinate GPS

## Slide 19
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Master
Invio comando via UART
Riceve comando
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Invia coordinate via UART
Riceve coordinate GPS
Trasmette via LoRa

## Slide 20
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Master
Slave
Invio comando via UART
Riceve comando
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Invia coordinate via UART
Riceve coordinate GPS
Trasmette via LoRa
Riceve coordinate via LoRa

## Slide 21
Pulsante User Premuto
Master
Arduino UNO
Master
Slave
Invio comando via UART
Riceve comando
Legge dati GPS dal modulo GNSS via I2C
Invia coordinate via UART
Riceve coordinate GPS
Trasmette via LoRa
Riceve coordinate via LoRa
Stampa su monitor seriale

## Slide 22
Collegamenti Hardware

## Slide 23
STM32 (B-L072Z-LRWAN1) | Pin STM32 | Collegamento | Pin Arduino UNO | Arduino UNO
GND | GND | — comune riferimento — | GND | GND
TX (PB6) | USART1_TX | → | D0 (RX) | Riceve da STM32
RX (PA10) | USART1_RX | ← | D1 (TX) | Invia verso STM32
UART STM32 ↔ Arduino UNO

## Slide 24
Dalla teoria alla pratica

## Slide 28
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
FINE